Расчет силового трансформатора

Подбор примерно необходимой площади сечения.Очень условно,  так как на самом деле  сечение железа диктуется шириной окна и количеством витков – так,  чтоб влезли все обмотки…

Подбираем подходящее железо и приступаем к точному расчету:

Сначала считаем площадь сечения S=ab Потом рассчитываем количество витков первичной обмотки:

где k-коэффициент заполнения сердечника сталью,  на си-коре 0,3 мм – 0,95,  на Ш-образном М 6 0,35 мм – 0,88-0,9 а на 0,5 мм – 0,93-0,94, или по методу Васильченко

Дельта U – падение напряжения в процентах, ( 5% пишем как 0,05),а в знаменателе

-частота ( 50 Гц),  индукция в Теслах ( обычно достаточно 1,1-1,3- хоть в действительности на железе М-6  она равна 1,6,  а на си-коре – 1,8 Тесла на рабочей частоте сети 50 Гц),  и площадь сечения.

Мощность трансформатора - как суммарная мощность вторичных обмоток.

Далее считаем ток первичной обмотки:

Диаметр провода первичной обмотки :

или по формуле

что одно и то же…

Диаметры проводов вторичных обмоток считаются по той же формуле для соответствующих токов вторичных обмоток.

Количество витков.

# Из расчета первичной обмотки получаем коэффициент  к-ва витков на вольт –

Зная напряжения на вторичных обмотках, рассчитываем к-во витков вторичных обмоток,  используя коэффициент m который равен :

1,01 – для тока до 0,75 ампер

1,02 – для тока 0,75 – 2  ампера

1,03 – для тока 2-5  ампер

1,04 – для тока 5-7 ампер

1,05 – для тока 7-15 ампер

по формуле:

Расчет длины провода в зависимости от сопротивления.

Удельное сопротивление  меди:

Сопротивление провода :

Если надо «посадить» в цепи  напряжение на заданную величину,  то длина провода для намотки (домотки) на дроссель считается по формуле:

Таблица 1.

| Материал | Уд. сопротивление, Ом x мм2 /м (р) | Уд. вес, r/см" | Температурный коэффициент электросопротивления (a) | Температура плавления, С ° | Максимальная рабочая температура, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь | 0,0175 | 8,9 | +0,004 | 1085 | , |
| Алюминий | 0,0281 | 2,7 | +0,004 | 658 | - |
| Железо | 0,135 | 7,8 | +0,005 | 1530 | - |
| Сталь | 0,176 | 7,95 | +0,0052 | -. | - |
| Никелин | 0,4 | 8,8 | +0,00022 | 1100 | 200 |
| Константан | 0,49 | 8,9 | -0,000005 | 1200 | 200 |
| Манганин | 0,43 | 8,4 | +0,00002 | 910 | 110 |
| Нихром | 1.1 | 8,2 | +0,00017 | 1550 | 1000 |